## Slide 1
第3章
运输层
© 电子科技大学信息与软件工程学院
计算机网络课程组, 2021

## Slide 2
学习目的
复用/分解复用
可靠数据传输
流量控制
拥塞控制
理解传输层服务以后的原则:
UDP: 无连接传输
TCP: 面向连接传输
TCP 拥塞控制
学习因特网的传输层协议:

## Slide 3
01
传输层服务
02
多路复用和多路分解
03
无连接传输: UDP
04
可靠数据传输原理
05
面向连接传输: TCP
06
拥塞控制原理
07
TCP 拥塞控制

## Slide 4
01
传输层服务

## Slide 5
传输层服务
传输层服务和协议
在两个不同的主机上运行的应用程序之间提供逻辑通信
传输层协议运行在端系统
  发送方: 将应用程序报文分成数据段传递给
  网络层,
  接受方: 将数据段重新组装成报文传递到应
  用层
不只一个传输层协议可以用于应用程序
  因特网: TCP 和 UDP
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
逻辑的端到端传输

## Slide 6
传输层和网络层
传输层服务
网络层: 两个主机之间的逻辑通信
传输层: 两个进程之间的逻辑通信
可靠, 增强的网络层服务

## Slide 7
传输层服务
Internet 传输层协议
可靠按序递交 (TCP)
  拥塞控制
  流量控制
  连接建立
不可靠的无序传递: UDP
  “尽力传递” IP的直接扩展
不提供的服务:
  延迟保证
  带宽保证

## Slide 8
02
多路复用和多路分解

## Slide 9
多路复用和多路分解
多路复用和多路分解

## Slide 10
多路复用和多路分解
多路复用/多路分解
在接收主机多路分解:
将接收到的数据段传递到
正确的套接字（多路分解）
在发送主机多路复用:
从多个套接字收集数据, 用首部封装数据，然后将报文段传递到网络层(多路复用）
= 进程
= 套接字

## Slide 11
多路复用和多路分解
多路分解如何工作?
源端口 #
目的端口 #
32 bits
应用程序数据
(报文)
其他首部域
TCP/UDP 报文段格式
主机收到IP数据报
  每个数据报有源IP地址，目的IP地址
  每个数据报搬运一个数据段
  每个数据段有源和目的端口号 （回忆: 对于特定应用程序具有周知端口号)
主机用IP地址和端口号指明数据段属于哪个合适的套接字

## Slide 12
多路复用和多路分解
无连接多路分解
用端口号创建套接字:
DatagramSocket ServerSocket1 = new DatagramSocket(9911);
DatagramSocket ServerSocket2 = new DatagramSocket(9922);
UDP 套接字由两个因素指定:
(目的IP地址, 目的端口号)
当主机收到UDP数据段:
  检查数据段中的目的端口号
  用端口号指示UDP数据段属于哪个套接字
具有不同的源IP地址且/或源端口号，但具有相同的目的IP地址和目的端口号的IP数据报，指向同样的套接字

## Slide 13
多路复用和多路分解
无连接多路分解例子
请求报文段中提供返回地址（包括IP地址和端口号）
source port: 9157
dest port: 6428
source port: ?
dest port: ?
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket (6428);
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
network
P1
transport
application
physical
link
network
P4
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket (5775);
DatagramSocket mySocket2 = new DatagramSocket
(9157);
source port: 6428
dest port: 9157
source port: ?
dest port: ?

## Slide 14
多路复用和多路分解
面向连接的多路分解
TCP 套接字由4部分指定:
  源IP地址
  源端口号
  目的IP地址
  目的端口号
接收主机使用所有四个值将数据段定位到合适的套接字
服务器主机可同时支持很多个TCP 套接字:
  每个套接字用4部分来表示
以Web服务器为例：对每个连接的客户都有不同的套接字
  非持久 HTTP 将对每个请求有一个不同的套接字

## Slide 15
多路复用和多路分解
面向连接的多路分解例子
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
P4
transport
application
physical
link
network
P2
source IP,port: A,9157
dest IP, port: B,80
source IP,port: B,80
dest IP,port: A,9157
host: IP address A
host: IP address C
network
P6
P5
P3
source IP,port: C,5775
dest IP,port: B,80
source IP,port: C,9157
dest IP,port: B,80
server: IP address B
三个被送至 IP address: B, dest port: 80 的报文，被多路分解到三个不同的套接字

## Slide 16
多路复用和多路分解
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
transport
application
physical
link
network
P2
source IP,port: A,9157
dest IP, port: B,80
source IP,port: B,80
dest IP,port: A,9157
host: IP address A
host: IP address C
server: IP address B
network
P3
source IP,port: C,5775
dest IP,port: B,80
source IP,port: C,9157
dest IP,port: B,80
P4
多线程服务器
面向连接的多路分解例子

## Slide 17
03
无连接传输: UDP

## Slide 18
无连接传输: UDP
UDP: 用户数据报协议 [RFC 768]
“无修饰” “不加渲染的” 因特网传输层协议
“尽最大努力”服务
数据段可能:
  丢失
  会传递失序的报文到应用程序
无连接:
  在UDP接收者发送者之间没有握手
  每个UDP 数据段的处理独立于其他数据段
为什么有 UDP?
不需要建立连接 (减少延迟)
简单: 在发送者接受者之间不需要连接状态
很小的数据段首部
没有拥塞控制: UDP 能够用尽可能快的速度传递

## Slide 19
无连接传输: UDP
UDP: 用户数据报协议 [RFC 768]
UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能，即端口的功能和差错检测的功能。
虽然 UDP 用户数据报只能提供不可靠的交付，但 UDP 在某些方面有其特殊的优点。
UDP 是无连接的，即发送数据之前不需要建立连接。
UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付，同时也不使用拥塞控制。
UDP 没有拥塞控制，很适合多媒体通信的要求。
UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
UDP 的首部开销小，只有 8 个字节。
UDP 是面向报文的。发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。
应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文。
接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。
应用程序必须选择合适大小的报文。

## Slide 20
无连接传输: UDP
UDP 是面向报文的

## Slide 21
无连接传输: UDP
UDP 的首部格式

## Slide 22
无连接传输: UDP
UDP 基于端口的多路分解

## Slide 23
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是两个字节。长度是首部和数据的总长度
无连接传输: UDP
字节
UDP 用户数据报
发送在前
2
2
2
2
注：长度包括UDP首部，故最小值为8
Notes: UDP首部有8个字节，由4个字段构成，每个字段都是两个字节：
1.源端口： 源端口号，需要对方回信时选用，不需要时全部置0.
2.目的端口：目的端口号，在终点交付报文的时候需要用到。
3.长度：UDP的数据报的长度（包括首部和数据）其最小值为8（只有首部）
4.校验和：检测UDP数据报在传输中是否有错，有错则丢弃。
该字段是可选的，当源主机不想计算校验和，则直接令该字段全为0.
当传输层从IP层收到UDP数据报时，就根据首部中的目的端口，把UDP数据报通过相应的端口，上交给应用进程。
如果接收方UDP发现收到的报文中的目的端口号不正确（不存在对应端口号的应用进程），就丢弃该报文，并由ICMP发送“端口不可达”差错报文给对方。
参考：
https://www.cnblogs.com/h3rman/p/10929477.html
https://blog.csdn.net/qq_38314112/article/details/80776542

## Slide 24
在计算检验和时，临时把“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
无连接传输: UDP
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 分组
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
注：伪首部中的UDP长度，和首部中的长度一致
Notes: 伪首部的作用：
第一，通过伪首部的IP地址检验，UDP可以确认该数据报是不是发送给本机IP地址的；第二，通过伪首部的协议字段检验，UDP可以确认IP有没有把不应该传给UDP而应该传给别的高层的数据报传给了UDP。
伪首部的UDP长度=UDP数据包的UDP包长度字段值
伪首部包括了IPv4头部中的一些信息，但它并不是发送IP数据包时使用的IP数据包的头部，而只是一个用来计算校验和而已。接收主机在收到UDP报文以后，从IP首部获悉IP地址信息构造UDP伪首部。在进行校验和计算。
识别一个通信应用需要5个因素。"源IP地址"、"目标IP地址"、"源端口"、"目标端口"、"协议号"。UDP首部只包含了（源端口和目标端口），用此来校验，如果其他三项信息被破坏，极有可能导致应收包应用收不到，不应该收包的应用收到。
为此，有必要在通信中，验证这5项的识别码是否正确，就引入了伪首部的概念。

## Slide 25
错误检测不是100%可靠！
协议有可能漏掉一些错误，但很少；
大的校验信息域能提供更好的检错能力。
无连接传输: UDP
UDP 校验和与差错检测
用户数据
校验信息
传输信道
用户数据
差错检测
算法
用户数据
校验信息
用户数据
差错检测
算法
是否相等
是
错误处理
否

## Slide 26
目标: 对传输的数据进行差错检测
无连接传输: UDP
UDP 校验和
发送方:
将数据段看成16bit的整数序列
校验和: 数据段内容相加 (1的补码和)
发送者将校验和值放入UDP的校验和域
接收方:
计算接收到数据段的校验和
检查 计算的校验和是否等于校验和域中的值:
NO – 检测到错误
YES – 没有检测到错误
但是可能是错误的

## Slide 27
无连接传输: UDP
Internet 校验和例子
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
累加和
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
校验和
变反
求和
求和时产生的进位必须回卷加到结果上
最后的累加和必须按位变反才是校验和

## Slide 28
04
可靠数据传输原理

## Slide 29
可靠数据传输原理
可靠数据传输
状态
1
状态
2
事件导致状态转换
状态转换时执行的动作
状态: 在一个状态时，由事件唯一的确定状态的转换
事件
动作
我们将
逐步开发发送方和接收方的可靠数据传输协议 (rdt)
仅考虑单向数据传输，但控制信息将双向流动!
用有限状态机 (FSM) 来标示发送方和接收方

## Slide 30
可靠数据传输原理
Rdt1.0: 完全可靠信道上的可靠数据传输
等待来自上层的调用
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
rdt_send(data)
sender
等待来自下层的调用
rdt_rcv(packet)
receiver
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
在完美可靠的信道上
  没有bit错误
  没有分组丢失
发送方，接收方分离的 FSMs :
  发送方发送数据到下层信道
  接收方从下层信道接收数据

## Slide 31
下层信道可能让传输分组中的bit受损
校验和将检测到bit错误
问题: 如何从错误中恢复
确认(ACKs): 接收方明确告诉发送方 分组接收正确
否认 (NAKs):接收方明确告诉发送方 分组接收出错
发送方收到NAK后重发这个分组
在 rdt2.0中的新机制 (在 rdt1.0中没有的):
差错检测
接收方反馈: 控制信息 (ACK,NAK) rcvr->sender
可靠数据传输原理
Rdt2.0: 具有bit错误的信道

## Slide 32
可靠数据传输原理
rdt2.0: FSM 规范
等待来自上层的调用
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
等待 ACK 或NAK
sender
rdt_send(data)
L
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
等待来自
下层的调用
receiver

## Slide 33
可靠数据传输原理
rdt2.0: 没有错误时的操作
等待上
层调用
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
等待 ACK 或NAK
等待下
层的调用
rdt_send(data)
L

## Slide 34
可靠数据传输原理
rdt2.0: 错误场景
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
rdt_send(data)
L

## Slide 35
什么是停等协议？
发送方发送一个报文，然后等待接受方的响应
可靠数据传输原理
停－等协议
stop and wait

## Slide 36
如果ACK/NAK混淆了会发生什么？
发送方并不知道接收方发生了什么!
万能做法：重发
不能正确重发: 可能重复
可靠数据传输原理
rdt2.0 有一个致命缺陷!
处理重复:
发送方给每个分组加一个序号
在 ACK/NAK 混淆时发送方重发当前分组
接收方丢弃重复的分组（并不向上传递）
——停等协议数据包需要多少序号？

## Slide 37
可靠数据传输原理
rdt2.1: 发送方处理混乱的 ACK/NAKs
等待来自
上层的
调用0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
等待
ACK 或 NAK 0
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
等待来自 上层的
调用1
等待
ACK 或 NAK 1
L
L
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)

## Slide 38
可靠数据传输原理
rdt2.1: 接收方处理混乱的 ACK/NAKs
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待来自下层的0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待来自下层的1
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

## Slide 39
发送方:
序号 加到分组上
两个序号 (0,1) 就可以满足
必须检查是否收到混淆的 ACK/NAK
状态加倍
状态必须记住当前的分组是1号还是0号
可靠数据传输原理
rdt2.1: 讨论
接收方:
必须检查是否接收到重复的分组
状态指示0或者1：是否希望的分组序号
注意:接收方并不知道它的上一个ACK/NAK 是否被发送方正确收到

## Slide 40
可靠数据传输原理
rdt2.2: 一个不要NAK的协议
同 rdt2.1一样的功能, 只用 ACKs
不用 NAK, 如果上个报文接收正确接收方发送 ACK
接收方必须明确包含被确认的报文的序号
发送方收到重复 ACK 将导致和 NAK一样的处理: 重发当前报文

## Slide 41
可靠数据传输原理
rdt2.2: 发送方,接收方片断
等待来自上层的调用0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
等待 ACK
0
sender FSM
fragment
等待来自下层的0
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
udt_send(sndpkt)
receiver FSM
fragment
L

## Slide 42
新假设: 下层信道还要丢失报文 (数据或者 ACKs)
校验和, 序号, 确认, 重发将会有帮助，但是不够
可靠数据传输原理
rdt3.0: 具有出错和丢失的信道
方法: 发送者等待“合理的”确认时间
如果在这个时间内没有收到确认就重发
如果报文（或者确认）只是延迟 (没有丢失):
重发将导致重复，但是使用序号已经处理了这个问题
接受方必须指定被确认的报文序号
要求倒计时定时器
只有在定时器超时时才触发重发

## Slide 43
可靠数据传输原理
rdt3.0 发送方
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
等待 ACK0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
等待来自上层的调用1
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
stop_timer
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
rdt_rcv(rcvpkt)
等待来自上层的调用0
等待 ACK1
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
L
L

## Slide 44
可靠数据传输原理
rdt3.0 操作

## Slide 45
可靠数据传输原理
rdt3.0 操作

## Slide 46
例如: 1 Gbps链路, 15 ms 端到端传输延迟, 8000bit 报文, 计算网络利用率?
可靠数据传输原理
rdt3.0的性能

## Slide 47
可靠数据传输原理
rdt3.0: 停等操作
首个分组的第1比特被传输, t = 0
发送方
接收方
RTT
首个分组的最后1比特被传输, t = L / R
首个分组的第1比特到达
首个分组的最后1个比特到达, 发送 ACK
ACK 到达, 发送下一个分组, t = RTT + L / R

## Slide 48
可靠数据传输原理
rdt3.0的性能
T
transmit
=
8kb/pkt
10**9 b/sec
= 8 microsec
L (packet length in bits)
R (transmission rate, bps)
=
U sender: 利用率 – 发送方忙于发送的时间部分
1KB pkt every 30 msec -> 33kB/sec throughput over 1 Gbps link
rdt3.0 能工作但是性能很差
网络协议限制了物理资源的使用!

## Slide 49
流水线: 发送方允许发送多个 “在路上的”, 还没有确认的报文
序号数目的范围必须增加
在发送方/接收方必须有缓冲区
可靠数据传输原理
流水线技术
流水线技术的两个通用形式: go-Back-N, 选择重传

## Slide 50
可靠数据传输原理
流水线: 增加利用率
首个分组的第1个比特被传输, t = 0
sender
receiver
RTT
首个分组的最后1比特被传输, t = L / R
首个分组的第1比特到达
首个分组的最后1比特到达,发送ACK
ACK到达, 发送下一个分组, t = RTT + L / R
第2分组的最后1比特到达, 发送ACK
第3分组的最后1比特到达,发送ACK
利用率提高了3倍

## Slide 51
发送方:
在分组头中规定一个k位的序号
“窗口”, 允许的连续未确认的报文
可靠数据传输原理
Go-Back-N
ACK(n): 确认所有的报文直到（包含）序号n - “累积ACK”
对第一个发送未被确认的报文定时
超时(n): 重发窗口中的报文n及以上更高序号的报文(只有一个定时器记录最早的未被确认报文的发送时间)

## Slide 52
ACK-only: 总是为正确接收的最高序号的分组发送ACK。
可能生成重复的ACKs
只需要记住被期待接收的序号expectedseqnum
接收到失序分组:
丢弃(不缓冲) -> 没有接收缓冲区!
重发最高序号分组的ACK
可靠数据传输原理
GBN: 接收方

## Slide 53
可靠数据传输原理

## Slide 54
接收方分别确认已经收到的分组
必要时，缓冲报文, 最后按序提交给上层
发送者只重发没有收到确认的分组
对每个没有确认的报文发送者都要启动一个定时器(每个未被确认的报文都有一个定时器)
发送窗口
N 个连续序号
限制被发送的未确认的分组数量
可靠数据传输原理
选择性重传(Selective Repeat, SR)

## Slide 55
可靠数据传输原理
选择性重传: 发送者，接收者窗口

## Slide 56
发送方
从上层收到数据 :
  如果下一个可用的序号在发送方窗口内，则将数据打包并发送,启动定时器
超时(n):
  重发分组n, 重启定时器
收到ACK(n)在[sendbase,sendbase+N-1]内:
  标记分组n被接收
  如果n是最小的未确认分组，则增加窗口基序号到下一个未被确认的序号
接收方
分组n的序号在[rcvbase, rcvbase+N-1]内
  发送ACK(n)
  失序分组: 缓冲
  有序分组: 交付上层 (包括已经缓冲的有序分组), 提高窗口到下一个没有接收的分组
分组n在[rcvbase-N,rcvbase-1]内
  发送ACK(n)
其他:
  忽略
可靠数据传输原理
选择性重传

## Slide 57
可靠数据传输原理
选择性重传的操作

## Slide 58
例子:
序号: 0, 1, 2, 3
window size=3
在两种情况下接收方没有感觉到差别!
可靠数据传输原理
选择性重传: 两难选择
Q: 窗口大小和序号大小有什么关系?
A: 窗口小于或等于序号空间大小的一半
接收方
发送方
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
will accept packet
with seq number 0
0 1 2 3 0 1 2
pkt3
(a) no problem
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
timeout
retransmit pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
X
X
will accept packet
with seq number 0
(b) oops!
接收方无法看到发送方，因此两种情况对它来说是等同的，结果出了问题!
Notes: 用圆环上的圆弧讲解：考虑最坏情况和最好情况。

## Slide 59
05
面向连接传输: TCP

## Slide 60
点到点:
一个发送者,一个接收者
可靠按序的字节流:
没有“信息边界”
流水线:
TCP 拥塞和流量控制设置窗口大小
收发缓冲区
面向连接传输: TCP
TCP: 概述 RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
全双工数据:
  同一个连接上的双向数据流
  MSS: 最大报文段长
面向连接:
  在数据交换前握手(交换控制信息) 初始化发送方和接收方的状态
流量控制:
  发送方不会淹没接收方

## Slide 61
面向连接传输: TCP
TCP: 概述 RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
TCP发送数据缓存
报文段
TCP接收数据缓存
进程写数据
套接字
进程读数据
套接字

## Slide 62
报文段结构

## Slide 63
面向连接传输: TCP
TCP 报文段的首部格式
注：这是早期首部格式，后来在标志位处加入了CWR, ECE（教材P154图）
Notes: 教材P154的图中，还有CWR, ECE标志位。这两个是用来和IP首部配合，传递网络拥塞信息的。
CWR(Congestion Window Reduced)：CWR标志与后面的ECE标志用于IP首部的ECN字段。ECE标志为1时，则通知对方将拥塞窗口变小。
ECE(ECN-Echo):ECE标志表示ECN-Echo。置为1会通知通信对方，从对方到这边的网络有拥塞。在收到数据包的IP首部中ECN为1时将TCP首部中的ECE设置为1。

## Slide 64
面向连接传输: TCP
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
E
C
E
C
W
R
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。端口是运输层与应用层的服务接口。运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。
序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
数据偏移（即首部长度）——占 4 位，它指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。“数据偏移”的单位是 32 位字（以 4 字节为计算单位）。
保留字段——占 6 位，保留为今后使用，但目前应置为 0。
紧急 URG (URGent)—— 当 URG  1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送(相当于高优先级的数据)。
确认 ACK(ACKnowledgment) —— 只有当 ACK  1 时确认号字段才有效。当 ACK  0 时，确认号无效。
复位 RST (ReSeT) —— 当 RST  1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。
同步 SYN(SYNchronize) —— 同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。
终止 FIN (FINis) —— 用来释放一个连接。FIN  1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。
窗口字段 —— 占 2 字节，用来让对方设置发送窗口的依据，单位为字节。
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。
紧急指针字段 —— 占 16 位，指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。
填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。
Notes: 选项部分的可能字段，可参见：https://www.cnblogs.com/fantastic123/p/8968132.html ， 包括MSS最大报文段长度(Maxium Segment Size)，窗口扩大选项(Windows Scaling)，SACK选择确认项(Selective Acknowledgements)，时间戳选项（Timestamps）：可以用来计算RTT(往返时间)，NOP(NO-Operation)：它要求选项部分中的每种选项长度必须是4字节的倍数，不足的则用NOP填充。等。
CWR,ECE标志位，见教材P155页的解释。
TCP报头中的URG 与 PSH标志不同之处与作用
https://blog.csdn.net/a1414345/article/details/72486567

## Slide 65
序号:
数据段中第一个字节在数据流中的位置编号
确认:
期望从另外一边收到的下一个字节的序号
累计ACK
问: 接收方如何处理失序的数据段
答: TCP规范没有明确规定, 由编程人员处理
面向连接传输: TCP
TCP 序号和确认
Host A
Host B
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
User
types
‘C’
host ACKs
receipt
of echoed
‘C’
host ACKs
receipt of
‘C’, echoes
back ‘C’
time
simple telnet scenario

## Slide 66
问: 如何设置 TCP 超时值?
答：比 RTT长；但 RTT变化
太短: 不成熟的超时
不必要的重传
太长: 对数据段丢失响应慢
面向连接传输: TCP
TCP 往返时延的估计和超时

## Slide 67
问: 如何估计 RTT?
样本RTT（SampleRTT）: 测量从报文段发送到收到确认的时间
- 忽略重传
样本RTT会变化,因此需要一个样本RTT均值（Estimated RTT）
- 对收到的样本RTT要根据以下公式进行均值处理
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
上述均值计算被称为: 指数加权移动平均，典型的:  = 0.125
面向连接传输: TCP
TCP 往返时延的估计和超时

## Slide 68
面向连接传输: TCP
RTT 估计例子
RTT: gaia.cs.umass.edu to fantasia.eurecom.fr

## Slide 69
设置超时
EstimtedRTT 加上 “安全余量”
  EstimatedRTT变化大 -> 更大的安全余量
SampleRTT 偏离 EstimatedRTT多少的估计
DevRTT = (1-)*DevRTT +*| SampleRTT-EstimatedRTT |
(典型地,  = 0.25)
然后设置超时时间间隔:
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
面向连接传输: TCP
TCP往返时延的估计和超时
examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 70
设置超时
初始时TimeoutInterval设置为1秒
第一个样本RTT获得后， EstimatedRTT=SampleRTT，
DevRTT=SampleRTT/2，
TimeoutInterval =EstimatedRTT + max (G, K*DevRTT) （K=4，G是用户设置的时间粒度）
面向连接传输: TCP
TCP往返时延的估计和超时初始化

## Slide 71
可靠数据传输机制

## Slide 72
TCP在IP不可靠服务之上创建rdt服务
流水线技术处理报文段
累积确认
TCP 使用单个重发定时器
触发重发:
  ——超时事件
  ——重复确认
面向连接传输: TCP
可靠数据传输
Notes: 传统的TCP使用累积确认，但这样可能导致效率问题，所以现在也有SACK（选择 ACK），但有潜在的安全问题。（可自行百度）
SACK信息在TCP头的可选项字段里，详见相关资料。

## Slide 73
面向连接传输: TCP
TCP 发送方
(简化的)
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
loop (forever) {
switch(event)
event: data received from application above
create TCP segment with sequence number NextSeqNum
if (timer currently not running)
start timer
pass segment to IP
NextSeqNum = NextSeqNum + length(data)
event: timer timeout
retransmit not-yet-acknowledged segment with
smallest sequence number
start timer
event: ACK received, with ACK field value of y
if (y > SendBase) {
SendBase = y
if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
start timer }
} /* end of loop forever */

## Slide 74
wait
for
event
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
L
create segment, seq. #: NextSeqNum
pass segment to IP (i.e., “send”)
NextSeqNum = NextSeqNum + length(data)
if (timer currently not running)
start timer
data received from application above
retransmit not-yet-acked segment with smallest seq. #
start timer
timeout
if (y > SendBase) {
SendBase = y
/* SendBase–1: last cumulatively ACKed byte */
if (there are currently not-yet-acked segments)
start timer
else stop timer
}
ACK received, with ACK field value y
TCP 发送方
(简化的)
面向连接传输: TCP

## Slide 75
从应用程序接收数据:
用序号创造一个报文
序号是报文中第一个数据字节在字节流中的位置编号
如果没有启动定时器，则启动定时器
  定时器是最早没有被确认的报文发送时启动的
  设置超时间隔: TimeOutInterval
面向连接传输: TCP
TCP 发送方事件:
超时:
重发导致超时的报文
重新开始定时器
收到确认:
如果ACK落在窗口之内，则确认对应的报文，并且滑动窗口
若还有未确认的报文，重新开始定时器

## Slide 76
面向连接传输: TCP
TCP: 重发场景
Host A
Seq=100, 20 bytes data
ACK=100
time
过早的超时设置
Host B
Seq=92, 8 bytes data
ACK=120
Seq=92, 8 bytes data
Seq=92 timeout
ACK=120
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
丢失ACK的情况
Host B
X
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
time
Seq=92 timeout
SendBase
= 100
SendBase
= 120
SendBase
= 120
Sendbase
= 100
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
累积ACK的情况
Host B
X
Seq=100, 20 bytes data
ACK=120
time
SendBase
= 120

## Slide 77
发送方可以在超时之前通过重复的ACK检测丢失报文段
发送方常常一个接一个地发送很多报文段
如果报文段丢失,则发送方将可能接收到很多重复的 ACKs
如果发送方收到3个对同样报文段的确认，则发送方认为该报文段之后的数据已经丢失。
启动快速重传: 在定时器超时之前重发丢失的报文段
面向连接传输: TCP
快速重传
超时触发重传存在问题:超时周期往往太长——
  重传丢失报文之前要等待很长时间,因此增加了网络的时延
Notes: TCP 快速重传为什么是三次冗余 ACK，这个三次是怎么定下来的？
https://www.zhihu.com/question/21789252
在RFC2001中也有解释：
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2001.html
总的来说，和教材课后习题第36题的答案，是一样的。

## Slide 78
面向连接传输: TCP
快速重传算法
event: ACK received, with ACK field value of y
if (y > SendBase) {
SendBase = y
if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
start timer
}
else {
increment count of dup ACKs received for y
if (count of dup ACKs received for y == 3) {
resend segment with sequence number y
}
对已确认的报文
段的重复确认
快速重传

## Slide 79
面向连接传输: TCP
产生TCP ACK 的建议 [rfc 5681]
接收方的事件
期望序号的报文段按序到达. 所有
在期望序号以前的报文段都
被确认
期望序号的报文段按序到达.
另一个按序报文段等待发送
ACK
收到一个失序的报文段，高于
期望的序号，检测到缝隙
到达的报文段部分地或者完
全地填充接收数据间隔
TCP 接收方行为
延迟ACK. 等到 500ms看是否有下一个
报文段，如果没有，发送ACK
立即发送单个累积ACK,
确认两个有序的报文段
立即发送重复 ACK,
指出期望的序号
立即发送 ACK, 证实缝隙低端的
报文段已经收到

## Slide 80
流量控制

## Slide 81
TCP连接的接收方有一个接收缓冲区:
面向连接传输: TCP
TCP 流量控制
应用程序可能从这个缓冲区读出数据很慢
速度匹配服务
发送速率和接收应用程序的提取速率匹配
流量控制
发送方不能发送的太多太快，让接收缓冲区溢出

## Slide 82
(假设 TCP 接收方丢弃失序的报文段)
流量控制使用接收窗口:接收缓冲区的剩余空间
接收方在报文段中宣告接收窗口的剩余空间
发送方限制没有确认的数据不超过接收窗口
  -保证接收缓冲区不溢出
面向连接传输: TCP
TCP 流控: 如何工作
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
Notes: 接收窗口单位是字节。

## Slide 83
连接管理

## Slide 84
回忆: TCP在交换数据报文段之前在发送方和接收方之间建立连接
初始化TCP 变量:
-序号
-缓冲区流控信息
(例，接收窗口)
客户: 连接发起者
Socket clientSocket = new Socket("hostname","port number");
服务器: 被客户联系
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理
三次握手：
Step 1: 客户发送TCP SYN报文段到服务器
-指定初始的序号
-没有数据
Step 2: 服务器接收SYN, 回复 SYN/ACK 报文段
-服务器分配缓冲区
-指定服务器的初始序号
Step 3: 客户接收 SYN/ACK, 回复 ACK 报文段, 可能包含数据
建立连接

## Slide 85
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理
SYNbit=1, Seq=x
choose init seq num, x
send TCP SYN msg
ESTAB
SYNbit=1, Seq=y
ACKbit=1; ACKnum=x+1
choose init seq num, y
send TCP SYNACK
msg, acking SYN
ACKbit=1, ACKnum=y+1
received SYNACK(x)
indicates server is live;
send ACK for SYNACK;
this segment may contain
client-to-server data
received ACK(y)
indicates client is live
SYNSENT
ESTAB
SYN RCVD
客户端状态
LISTEN
服务器端状态
LISTEN
建立连接三次握手示意图
Notes: 红军蓝军问题。
三次握手：可以理解为，双方都要对信道的可靠性，做至少一次确认：step2是接收方给发送方一个关于信道OK的确认，step3则是发送方给接收方一个关于信道OK的确认。“我说的话要有回应！”
起始序号的随机性。——三次握手，主要目的是确认双方选择的序号！
TCP 为什么三次握手而不是两次握手
https://blog.csdn.net/lengxiao1993/article/details/82771768
TCP 为什么是三次握手，而不是两次或四次？
https://www.zhihu.com/question/24853633
《计算机网络》这门课为何如此之难？
https://www.zhihu.com/question/19718686/answer/575028538

## Slide 86
客户关闭套接字: clientSocket.close
Step 1: 客户发送 TCP FIN 控制报文段到服务器
Step 2: 服务器接收 FIN, 回复 ACK. 进入半关闭连接状态；
Step 3: 服务器发送FIN到客户，客户接收 FIN, 回复 ACK，
进入 “time wait”状态
等待结束时释放连接资源
Step 4: 服务器接收 ACK. 连接关闭.
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
关闭连接
Notes: 更详细的参见： https://www.cnblogs.com/winner-0715/p/5032702.html

## Slide 87
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FINbit=1
ACKbit=1; ACKnum=y+1
ACKbit=1; ACKnum=x+1
wait for server
close
can still
send data
can no longer
send data
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
timed wait
for 2*max
segment lifetime
CLOSED
FIN_WAIT_1
FINbit=1, seq=x
can no longer
send but can
receive data
clientSocket.close()
客户端状态
服务器端状态
ESTAB
ESTAB
关闭连接四次挥手示意图
Notes: 更详细的参见： https://www.cnblogs.com/winner-0715/p/5032702.html

## Slide 88
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
TCP 客户端状态转换图
Ref：TCP释放连接时为什么time_wait状态必须等待2MSL时间：https://www.cnblogs.com/huenchao/p/6266352.html
2MSL时间(Maximum Segment Lifetime)
Notes: https://www.cnblogs.com/huenchao/p/6266352.html

## Slide 89
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
TCP 服务器端状态转换图

## Slide 90
TCP 协议的操作可以使用一个具有 11 种状态的有限状态机来表示——如图，请课外学习。
延伸学习：TCP安全问题
面向连接传输: TCP
TCP有限状态机*
Notes: 彩色中文图参见：
https://blog.51cto.com/wzlinux/1718212

## Slide 91
06
拥塞控制原理

## Slide 92
拥塞:
从信息角度看: “太多源主机发送太多的数据，速度太快以至于网络来不及处理”
和流量控制不同!
表现:
  丢失分组 (路由器的缓冲区溢出)
  长延迟 (在路由器的缓冲区排队)
拥塞控制原理
拥塞控制原理

## Slide 93
假设:
两个发送者，两个接收者
一个路由器，无限缓冲区
不执行重发
链路带宽为C
每个主机最大可达吞吐量C/2,总的吞吐量为C
但是,拥塞时延在C/2达到无限大
拥塞控制原理
拥塞的原因和代价: 场景1
unlimited shared output link buffers
Host A
lin : original data
Host B
lout

## Slide 94
一个路由器，有限缓冲区
发送方重发丢失的报文
拥塞控制原理
拥塞的原因和代价: 场景2
有限的共享式输出链路缓存
Host A
lin : 原始数据
Host B
lout
l‘in : 原始数据加重发数据

## Slide 95
1.总是: (goodput)
2.仅当数据丢失时才重发:
3.超时而没有丢失的报文重发:导致同样的 需要比完美情况更大的
拥塞控制原理
拥塞的原因和代价: 场景2
l
in
l
out
=
l
out
l
in
R/2
R/2
lin
lout
b.
R/2
R/2
lin
lout
a.
R/2
R/2
lin
lout
c.
R/4
R/3
拥塞的“代价”
更多的工作 (重发) 用来得到“好的吞吐量”
不必要的重发: 链路需要运输多个分组的拷贝

## Slide 96
四个发送方
多跳路径
超时/重发
拥塞控制原理
拥塞的原因和代价: 场景3
有限共享输出链路
Host A
Host D
lout
lin : 原始数据
l‘in : 原始数据加重发数据
Host C
Host B
R1
R3
R4
R2

## Slide 97
拥塞控制原理
拥塞的原因和代价: 场景3
拥塞的另一个代价:
当分组丢失后， 任何上游路由器的发送能力都浪费了!
Host A
Host B
lout

## Slide 98
端到端拥塞控制:
没有从网络中得到明确的反馈
从端系统观察到的丢失和延迟推断出拥塞
TCP采用的方法
拥塞控制原理
拥塞控制的方法
网络辅助的拥塞控制:
路由器给端系统提供反馈
单bit指示拥塞 (SNA, DECnet, TCP/IP ECN, ATM)
指明发送者应该发送的速率

## Slide 99
ABR: 可用比特率:
“弹性服务”
如果发送方通道“低载” :
  发送方应该利用有效带宽
如果发送方通道拥塞:
  发送方应该调节到保证速率
拥塞控制原理
*情况分析: ATM ABR 拥塞控制（了解）
RM (资源管理) 信元:
发送方发送,点缀在数据信元中
RM信元中的bit是交换机设置（网络辅助）
NI bit: 速率不要增加 (轻度拥塞)
CI bit: 拥塞指示
接收方不改变RM 信元的bit,将其返回给发送者

## Slide 100
RM信元的两个字节的 ER (明确速率) 域
--拥塞的交换机可能降低信元中的 ER 值
--发送方的发送速率因此调整到通道支持的最低速率
数据信元中的EFCI 位: 在拥塞的交换机中设置为1
如果数据信元有EFCI，比RM先到，发送方设置CI比特于返回的RM信元中
拥塞控制原理
* 情况分析: ATM ABR 拥塞控制

## Slide 101
07
TCP 拥塞控制

## Slide 102
端到端控制 (没有网络辅助)
发送方限制发送:
LastByteSent-LastByteAcked
<min( CongWin , RcvWindow )
大体上,
CongWin 是动态的, 感知的网络拥塞的函数
TCP 拥塞控制
TCP 拥塞控制
发送方如何感知拥塞 ?
丢失事件 = 超时或者 3 个重复的ACKs
TCP 发送方在丢失事件发生后降低发送速率 (CongWin)
三个机制:
慢启动
对拥塞事件作出反应
AIMD
rate =
CongWin
RTT
Bytes/sec

## Slide 103
连接开始的时候, CongWin = 1 MSS
  Example: MSS = 500 bytes & RTT = 200 msec
  初始速率 = 20 kbps
有效带宽将 >> MSS/RTT
希望尽快达到期待的速率，故将以2的指数方式增加速率
，直到产生丢失事件，或者达到某个阈值ssthresh
TCP 拥塞控制
TCP 慢启动（slow start）

## Slide 104
TCP 拥塞控制
TCP 慢启动(更多)
当连接开始的时候以指数方式增加速率:
  在每个 RTT内倍增 CongWin——每收到一个ACK，CongWin 加 1
总结: 初始速率慢但是呈指数快速增长
Host A
one segment
RTT
Host B
time
two segments
four segments

## Slide 105
TCP 拥塞控制
对拥塞事件的反应
怎么理解不同的丢包事件？
3 个重复的 ACKs 表明网络具有传输一些数据段的能力
在三个重复的确认之前超时是“更加严重的警告”
当超时事件发生时:
  CongWin 立即设置为 1个 MSS；
  窗口开始指数增长（进入慢启动）
  到达一个阈值后再线性增长
收到三个重复的确认时：
  CongWin 减半+3 (Reno版)
  然后，窗口线性增长
  注：上述为TCP Reno版本的内容，在TCP Tahoe版本里，
  无论超时还是三个重复，都直接将CongWin 置为 1个 MSS

## Slide 106
实现:
变化的阈值
发送丢失事件后,阈值设置为丢失前的 CongWin 的一半，最小为2
TCP 拥塞控制
对拥塞事件的反应(更多)
什么时候从指数增加变为线性增加
答: 当 CongWin 达到超时前的一半的时候

## Slide 107
发送方增加传输速率（窗口大小），探测可用带宽，直到发生丢包事件
乘性递减: 发生丢包事件后将拥塞窗口减半
加性递增: 每个RTT内如果没有丢失事件发生，拥塞窗口增加一个MSS
TCP 拥塞控制
TCP AIMD(Additive-increase,multiplicative-decrease)
Long-lived TCP connection
cwnd: TCP sender
congestion window size
AIMD 锯齿状
的行为特点:
探测带宽
additively increase window size …
…. until loss occurs (then cut window in half)
time

## Slide 108
TCP 拥塞控制
总结: TCP 拥塞控制
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
L
cwnd > ssthresh
congestion
avoidance
cwnd = cwnd + MSS (MSS/cwnd)
dupACKcount = 0
transmit new segment(s), as allowed
new ACK
.
dupACKcount++
duplicate ACK
fast
recovery
cwnd = cwnd + MSS
transmit new segment(s), as allowed
duplicate ACK
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmit missing segment
dupACKcount == 3
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmit missing segment
dupACKcount == 3
cwnd = ssthresh
dupACKcount = 0
New ACK
slow
start
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
cwnd = cwnd+MSS
dupACKcount = 0
transmit new segment(s), as allowed
new ACK
dupACKcount++
duplicate ACK
L
cwnd = 1 MSS
ssthresh = 64 KB
dupACKcount = 0
New
ACK!
New
ACK!
New
ACK!
TCP拥塞控制的FSM图
Notes: Reno版本基本照这个来的.
Ref:
https://blog.csdn.net/ydyang1126/article/details/72842274?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-2.control&dist_request_id=a6a5c48e-1229-45b0-8946-0a7b6348ffab&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-2.control

## Slide 109
当 CongWin 低于阈值, 发送方处于慢启动阶段, 窗口指数增长.
当 CongWin 高于阈值, 发送方处于拥塞避免阶段, 窗口线性增长.
当三个重复的ACK 出现时,阈值置为CongWin/2 并且CongWin 置为阈值+3 or 1(根据不同TCP实现版本).
当超时发生时 ，阈值置为CongWin/2 并且CongWin 置为1 MSS.
TCP 拥塞控制
总结: TCP 拥塞控制
TCP拥塞控制的RFC文档：https://tools.ietf.org/html/rfc5681
中文版见：https://blog.csdn.net/fengfengdiandia/article/details/81354592
Notes: 其它拥塞控制算法：TCP-BIC, TCP-CUBIC, BBR等
在不同的场合，可以考虑使用不同的拥塞控制算法，比如在数据中心里的拥塞控制算法和普通互联网上的就应该有些区别。
Linux Kernel 4.9 中的 BBR 算法与之前的 TCP 拥塞控制相比有什么优势？
https://www.zhihu.com/question/53559433
BBR（Bottleneck Bandwidth and RTT）
Google BBR是什么
https://blog.51cto.com/juispan/2420422
带宽时延积：
带宽时延乘积指的是链路的带宽(单位比特每秒)与来回通信延迟(RTT,单位秒)的乘积。结果为比特的数据量,表示在特定时间该网络上的最大数据量--已发送但尚未确认的数据。”

## Slide 110
TCP 拥塞控制
慢开始和拥塞避免算法的实现举例(Tahoe)
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢启动
慢启动
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次
当 TCP 连接进行初始化时，将拥塞窗口置为 1。图中的窗口单位不使用字节而使用报文段。
慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段，
即 ssthresh = 16。

## Slide 111
TCP 拥塞控制
TCP 平均吞吐量
假设忽略慢启动
假设在丢失发生时，设W是窗口大小
如果窗口为 W, 吞吐量是 W/RTT
丢失发生后, 窗口降为 W/2, 吞吐量为 W/2RTT.
平均吞吐量为0 .75 W/RTT

## Slide 112
举例: 1500 字节的数据段, 100ms RTT, 希望10 Gbps 吞吐量
要求窗口大小 W = 83,333 个报文段
按照一个连接的平均吞吐量公式(L为丢包率):
则现在的TCP为达到10 Gbps的吞吐量，要求L = 2×10-10 ，即每500万个报文段只允许丢失一个报文段。
用于高速的TCP的新版本是必要的!
TCP 拥塞控制
TCP 未来

## Slide 113
公平目标: 如果K个TCP 共享带宽为R的瓶颈链路每个应该有R/K的平均速率。
TCP 拥塞控制
TCP 公平*
TCP 连接 1
瓶颈路由器
容量 R
TCP
连接 2

## Slide 114
两个竞争的会话:
按照斜率1加性增加, 同时吞吐量增加，乘性降低等比例减少吞吐量
TCP 拥塞控制
TCP 为什么是公平的?
R
R
相等带宽份额
连接1的吞吐量
连接2的吞吐量
拥塞避免: 增加窗口
丢失: 减小窗口
全带宽利用率线
拥塞避免: 增加窗口
丢失: 减小窗口

## Slide 115
公平性和UDP
多媒体应用常常不用 TCP
  不希望速率被拥塞扼杀
用UDP代替TCP:
  用固定速率发送音/视频，容忍报文丢失
TCP 拥塞控制
公平 (更多)
公平性和并行 TCP 连接
不能阻止应用程序在两个主机之间打开平行的TCP连接.
Web 浏览器就这样做
例子: R速率的链路支持9个连接;
  新的应用要求一个 TCP, 得到速率 R/10
  新的应用要求11个TCPs, 则得到超过 R/2 !

## Slide 116
  传输层服务背后的原理:
    多路复用, 多路分解
    可靠数据传输
    流控
    拥塞控制
  因特网中的实例和实现
    UDP
    TCP
  下面:
    离开网络的 “边界” (应用层，传输层)
    进入网络 “核心”
TCP 拥塞控制
第三章 总结