## Slide 1
学习目的
1、计算机网络两大功能
2、怎样描述Internet：
（1）具体构成：计算互连设备、通信链路、分组交换设备
（2）提供服务：提供网络应用基础架构、无连接服务和面向连接服务(套接字)
3、协议的基本要素：语法、语义、同步
4、Internet标准的几个阶段：因特网草案、建议标准、草案标准、因特网标准
5、因特网组成部分（网络边缘、接入网、网络核心）
6、端系统（主机）之间通信模型：C/S、P2P
7、接入网络
（1）家庭接入:
ADSL（1/8Mbps）、电缆（30/42Mbps,500-5000个用户）、光纤到户（20Mbps-1Gbps）
（2）企业局域网接入：以太网(10M/100M/1G/10G)、WIFI(54/11/600Mbps)
（3）广域无线接入：3G(上行384kbps/下行3.6Mbps)、4G(100/150Mbps)、5G(150M/1Gbps)
03/02

## Slide 2
学习目的
1、物理媒体
（1）通过传播电磁波或光脉冲来发送比特流，在物理媒体中数据传输是串行的。
（2）物理媒体分类：导引型媒体和非导引型媒体
（3）物理媒体的性能对网络的通信、速度、距离、价格以及网络中的结点数和可靠性都有很大影响
（4）导引型媒体：双绞线（10-600Mbps、屏蔽和非屏蔽），同轴电缆（10Mbps），光纤（数十或数百 Gbps ，传输距离远、防止电磁干扰，难以被分光窃听）
（5）非导引型媒体：多路径衰落、盲区衰落、干扰
地面微波（45Mbps），WiFi（11/54/600Mbps）,广域无线电（3G、4G、5G）、卫星（高达数百Mbps 、 250 msec毫秒延时）
2、端系统上因特网提供的服务
（1）面向连接的服务TCP（RFC793）：可靠、顺序、字节流传输；流量控制；拥塞控制
（2）无连接服务UDP（RFC768）：不可靠数据传输、无流量控制、无拥塞控制
03/04

## Slide 3
学习目的
3、电路交换
（1）预先建立连接，预留资源，发送方以恒定速度发送数据
（2）电路和通信链路的区别
（3）链路带宽和一条电路的传输速率的关系
（4）频分多路复用和时分多路复用
（5）电路交换的优缺点：电路级的性能，时延小；效率低；创建连接过程复杂
4、分组交换
（1）报文：应用程序要传输的信息，包含控制或数据
（2）分组：报文拆分成若干的数据块，每个数据块加上头部信息，构成分组
（3）特点：每个分组使用全部链路带宽；传输过程采用存储转发；排队时延和分组丢失；转发表和路由选择协议
03/04

## Slide 4
学习目的
1、Internet主干/ISP的结构组成
第一层ISP（国家/国际级）、第二层ISP（区域级/省级）、第三层ISP（城市级）、本地ISP、因特网交换点IXP、存在点PoP、多宿、对等。
2、分组丢失和延迟是如何产生的？
分组到达输出链路的速率超过输出链路的容量
3、分组延迟的4种类型
（1）节点处理时延：差错检测、选择输出链路，微秒级
（2）排队时延：路由器的拥塞程度
（3）传输时延：L/R
（4）传播时延：d/s，卫星250ms
4、排队延时
流量强度(traffic intensity) = La/R，其中a为平均分组到达速率， L为分组长度， R为链路带宽
03/09

## Slide 5
学习目的
5、分组丢失
（1）路由器输入链路和输出链路的缓冲区容量有限
（2）当分组到达路由器输入链路发现缓冲区已满，则路由器只好丢弃分组
（3）当分组在路由器内部要转发到输出链路时，发现输出缓冲区队列已满，路由器只好丢弃分组
6、吞吐量
接收端接收到数据的比特速率 (bps )
03/09

## Slide 6
学习目的
1、计算机网络向用户提供的最重要的两大功能（多选）（）
A、连通性 B、共享 C、安全 D、提高计算能力
2、以下哪一项不是协议的基本要素（单选）（）
A、语法 B、语序 C、语义 D、同步
3、协议要素中的语法是指（）
A、字段的含义 B、报文的格式 C、报文交换顺序 D、请求和响应过程
4、为了使数据在网络中的传输延迟最小，首选的交换方式是（）
A、分组交换 B、报文交换 C、电路交换 D、信元交换
5、传播时延是由( )决定的。
A、分组的大小 B、链路的带宽 C、链路的长度 D、路由器的处理速度
Notes: 1.AB 2.B 3.B 4.C 5.C

## Slide 7
学习目的
6、当一条链路的传输速率固定时，其传输时延主要取决于( )
A.链路的长度 B.路由器的处理速度 C、分组的大小 D、队列的长度
7、以下哪一种时延类型取决于路由器的拥塞程度（单选）：
A 传播时延 B 传输时延 C 排队时延 D 节点处理时延
8、如果链路每秒传输1000个帧，每个时隙由64个比特组成，则每条电路的传输速率是64kbps。（ ）
（注这门课中，所有的k、M、G都是指103、106、109）
Notes: 6.C 7.C 8.正确

## Slide 8
例题（考虑分组头部信息）
在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中， 所有链路的数据传输速率为100 Mbps，分组大小为1 000 B ，其中分组头大小为20 B。若主机H1向主机H2发送一个大小为980 000 B的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从H1发送开始到H2接收完为止，需要的时间至少是多少？
学习目的

## Slide 9
【解】980 000 B大小的文件需要分1000个分组，每个分组1 000 B。
H1发送整个文件需要的传输延迟为：
(980 000+20*1000)*8/100 000 000=80ms；
根据路由选择基本原理，所有数据分组应该经过两个路由器的转发，
所以再加上最后一个分组的两次转发的传输延迟，即
2*1000*8/100 000 000=0.16ms。
所以H2收完整个文件至少需要80+0.16=80.16ms。
学习目的

## Slide 10
R11、假定在发送主机和接收主机间只有一台分组交换机。发送主机和交换机间以及交换机和接收主机间 的传输速率分别是R1和R2。假设该交换机使用存储转发分组交换方式，发送一个长度为L的分组 的端到端总时延是什么？（忽略排队时延、传播时延和处理时延。）
学习目的
R18、—个长度为1000字节的分组经距离为2500km的链路传播，传播速率为2.5xl08m/s并且传输速率 为2Mbps,它需要用多长时间？更为一般地，一个长度为L
的分组经距离为d的链路传播，传播速率为s并且传输速率为Rbps,它需要用多长时间？
L/R1+L/R2
(1000 X 8)/(2X106)+2500x1000/(2.5x108)
L/R+d/s

## Slide 11
R19.假定主机A要向主机B发送一个大文件。从主机A到主机B的路径上有3段链路，其速率分别为 R1 = 500kbps, R2 = 2Mbps, R3 = 1 Mbps.
a.假定该网络中没有其他流量，该文件传送的吞吐量是多少？
b.假定该文件为4MB。用吞吐量除以文件长度，将该文件传输到主机B大致需要多长时间？
学习目的
P7.在这个习题中，我们考虑从主机A向主机B通过分组交换网发送语音（VoIP）。主机A将模拟语音 转换为传输中的64kbps数字比特流。然后主机A将这些比特分为56字节的分组。A和B之间有一条 链路：它的传输速率是2Mbps,传播时延是10ms。一旦A收集了一个分组，就将它向主机B发送。 一旦主机B接收到一个完整的分组，它将该分组的比特转换成模拟信号。从比特产生（从位于主机 A的初始模拟信号起）的时刻起，到该比特被解码（在主机B上作为模拟信号的一部分），花了多少 时间？
(4 X 8 X 106)/(500x103)
(56 X 8)/(64 X 103)+(56X8)/(2x106)+0.01

## Slide 12
P25.假定两台主机A和B相隔20000km,由一条直接的R= 2Mbps的链路相连。假定跨越该链路的传播速率是 2.5 x l08m/s.
a.计算带宽-时延积R.tprop.
b考虑从主机A到主机B发送一个800 000比特的文件。假定该文件作为一个大的报文连续发送。在任何给定的时间，在链路上具有的比特数量最大值是多少?
c.给出带宽-时延积的一种解释。
d.在该链路上一个比特的宽度（以米计）是多少？它比一个足球场更长吗？
e.用传播速率s、带宽R和链路m的长度表示，推导出一个比特宽度的一般表示式。
学习目的
时延带宽积 = 传播时延 X 带宽
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度
s/R

## Slide 13
P33.考虑从主机A到主机B发送一个F比特的大文件。A和B之间有三段链路（和两台交换机），并且 该链路不拥塞（即没有排队时延）。主机A将该文件分为每个为S比特的报文段，并为每个报文段 增加一个80比特的首部，形成L= 80+5比特的分组。每条链路的传输速率为Kbps。求出从A到B 移动该文件时延最小的值S。忽略传播时延。
学习目的
(2+F/S)(80+S)/R

## Slide 14
学习目的
9、在OSI参考模型中，不同节点的同等层通过（ ）来实现对等层之间的通信。
A、接口 B、进程 C、程序 D、协议
10、协议分层服务模型中，第N层和其上的N+1层的关系是( )
A、N层为N+1层提供服务
B、N+1层将从N层接收的信息增加了首部信息
C、N层利用N+1层提供的服务
D、N层对N+1层没有任何作用
11、一个协议包括两个方面，即对上层提供服务和对协议本身的实现。( )
12、使用加密机制可以防范分布式拒绝服务（DDoS）攻击。 （ ）

## Slide 15
学习目的
12、以下对“TCP服务”描述正确的有（多选）：
A 可靠、顺序、字节流传输
B 流量控制,发送者不至于淹没接收者
C 面向无连接，无状态的
D 拥塞控制,当网络拥塞时发送者降低发送速率
13、以下对“客户机/服务器体系结构”描述错误的是（单选）：
A 服务器地址已知，定位快速
B 服务器故障将会导致服务丢失
C 服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降
D 客户端固定IP地址，且需要长期开机。