## Slide 1
学习目的
1、计算机网络两大功能
2、怎样描述Internet：
（1）具体构成：计算互连设备、通信链路、分组交换设备
（2）提供服务：提供网络应用基础架构、无连接服务和面向连接服务(套接字)
3、协议的基本要素：语法、语义、同步
4、Internet标准的几个阶段：因特网草案、建议标准、草案标准、因特网标准
5、因特网组成部分（网络边缘、接入网、网络核心）
6、端系统（主机）之间通信模型：C/S、P2P
7、接入网络
（1）家庭接入:
ADSL（1/8Mbps）、电缆（30/42Mbps,500-5000个用户）、光纤到户（20Mbps-1Gbps）
（2）企业局域网接入：以太网(10M/100M/1G/10G)、WIFI(54/11/600Mbps)
（3）广域无线接入：3G(上行384kbps/下行3.6Mbps)、4G(100/150Mbps)、5G(150M/1Gbps)
03/02

## Slide 2
学习目的
1、物理媒体
（1）通过传播电磁波或光脉冲来发送比特流，在物理媒体中数据传输是串行的。
（2）物理媒体分类：导引型媒体和非导引型媒体
（3）物理媒体的性能对网络的通信、速度、距离、价格以及网络中的结点数和可靠性都有很大影响
（4）导引型媒体：双绞线（10-600Mbps、屏蔽和非屏蔽），同轴电缆（10Mbps），光纤（数十或数百 Gbps ，传输距离远、防止电磁干扰，难以被分光窃听）
（5）非导引型媒体：多路径衰落、盲区衰落、干扰
地面微波（45Mbps），WiFi（11/54/600Mbps）,广域无线电（3G、4G、5G）、卫星（高达数百Mbps 、 250 msec毫秒延时）
2、端系统上因特网提供的服务
（1）面向连接的服务TCP（RFC793）：可靠、顺序、字节流传输；流量控制；拥塞控制
（2）无连接服务UDP（RFC768）：不可靠数据传输、无流量控制、无拥塞控制
03/04

## Slide 3
学习目的
3、电路交换
（1）预先建立连接，预留资源，发送方以恒定速度发送数据
（2）电路和通信链路的区别
（3）链路带宽和一条电路的传输速率的关系
（4）频分多路复用和时分多路复用
（5）电路交换的优缺点：电路级的性能，时延小；效率低；创建连接过程复杂
4、分组交换
（1）报文：应用程序要传输的信息，包含控制或数据
（2）分组：报文拆分成若干的数据块，每个数据块加上头部信息，构成分组
（3）特点：每个分组使用全部链路带宽；传输过程采用存储转发；排队时延和分组丢失；转发表和路由选择协议
03/04

## Slide 4
学习目的
1、Internet主干/ISP的结构组成
第一层ISP（国家/国际级）、第二层ISP（区域级/省级）、第三层ISP（城市级）、本地ISP、因特网交换点IXP、存在点PoP、多宿、对等。
2、分组丢失和延迟是如何产生的？
分组到达输出链路的速率超过输出链路的容量
3、分组延迟的4种类型
（1）节点处理时延：差错检测、选择输出链路，微秒级
（2）排队时延：路由器的拥塞程度
（3）传输时延：L/R
（4）传播时延：d/s，卫星250ms
4、排队延时
流量强度(traffic intensity) = La/R，其中a为平均分组到达速率， L为分组长度， R为链路带宽
03/09

## Slide 5
学习目的
5、分组丢失
（1）路由器输入链路和输出链路的缓冲区容量有限
（2）当分组到达路由器输入链路发现缓冲区已满，则路由器只好丢弃分组
（3）当分组在路由器内部要转发到输出链路时，发现输出缓冲区队列已满，路由器只好丢弃分组
6、吞吐量
接收端接收到数据的比特速率 (bps )
03/09

## Slide 6
学习目的
1、计算机网络向用户提供的最重要的两大功能（多选）（）
A、连通性 B、共享 C、安全 D、提高计算能力
2、以下哪一项不是协议的基本要素（单选）（）
A、语法 B、语序 C、语义 D、同步
3、协议要素中的语法是指（）
A、字段的含义 B、报文的格式 C、报文交换顺序 D、请求和响应过程
4、为了使数据在网络中的传输延迟最小，首选的交换方式是（）
A、分组交换 B、报文交换 C、电路交换 D、信元交换
5、传播时延是由( )决定的。
A、分组的大小 B、链路的带宽 C、链路的长度 D、路由器的处理速度
Notes: 1.AB 2.B 3.B 4.C 5.C

## Slide 7
学习目的
6、当一条链路的传输速率固定时，其传输时延主要取决于( )
A.链路的长度 B.路由器的处理速度 C、分组的大小 D、队列的长度
7、以下哪一种时延类型取决于路由器的拥塞程度（单选）：
A 传播时延 B 传输时延 C 排队时延 D 节点处理时延
8、如果链路每秒传输1000个帧，每个时隙由64个比特组成，则每条电路的传输速率是64kbps。（ ）
（注这门课中，所有的k、M、G都是指103、106、109）
Notes: 6.C 7.C 8.正确

## Slide 8
例题（考虑分组头部信息）
在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中， 所有链路的数据传输速率为100 Mbps，分组大小为1 000 B ，其中分组头大小为20 B。若主机H1向主机H2发送一个大小为980 000 B的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从H1发送开始到H2接收完为止，需要的时间至少是多少？
学习目的

## Slide 9
【解】980 000 B大小的文件需要分1000个分组，每个分组1 000 B。
H1发送整个文件需要的传输延迟为：
(980 000+20*1000)*8/100 000 000=80ms；
根据路由选择基本原理，所有数据分组应该经过两个路由器的转发，
所以再加上最后一个分组的两次转发的传输延迟，即
2*1000*8/100 000 000=0.16ms。
所以H2收完整个文件至少需要80+0.16=80.16ms。
学习目的

## Slide 10
R11、假定在发送主机和接收主机间只有一台分组交换机。发送主机和交换机间以及交换机和接收主机间 的传输速率分别是R1和R2。假设该交换机使用存储转发分组交换方式，发送一个长度为L的分组 的端到端总时延是什么？（忽略排队时延、传播时延和处理时延。）
学习目的
R18、—个长度为1000字节的分组经距离为2500km的链路传播，传播速率为2.5xl08m/s并且传输速率 为2Mbps,它需要用多长时间？更为一般地，一个长度为L
的分组经距离为d的链路传播，传播速率为s并且传输速率为Rbps,它需要用多长时间？
L/R1+L/R2
(1000 X 8)/(2X106)+2500x1000/(2.5x108)
L/R+d/s

## Slide 11
R19.假定主机A要向主机B发送一个大文件。从主机A到主机B的路径上有3段链路，其速率分别为 R1 = 500kbps, R2 = 2Mbps, R3 = 1 Mbps.
a.假定该网络中没有其他流量，该文件传送的吞吐量是多少？
b.假定该文件为4MB。用吞吐量除以文件长度，将该文件传输到主机B大致需要多长时间？
学习目的
P7.在这个习题中，我们考虑从主机A向主机B通过分组交换网发送语音（VoIP）。主机A将模拟语音 转换为传输中的64kbps数字比特流。然后主机A将这些比特分为56字节的分组。A和B之间有一条 链路：它的传输速率是2Mbps,传播时延是10ms。一旦A收集了一个分组，就将它向主机B发送。 一旦主机B接收到一个完整的分组，它将该分组的比特转换成模拟信号。从比特产生（从位于主机 A的初始模拟信号起）的时刻起，到该比特被解码（在主机B上作为模拟信号的一部分），花了多少 时间？
(4 X 8 X 106)/(500x103)
(56 X 8)/(64 X 103)+(56X8)/(2x106)+0.01

## Slide 12
P25.假定两台主机A和B相隔20000km,由一条直接的R= 2Mbps的链路相连。假定跨越该链路的传播速率是 2.5 x l08m/s.
a.计算带宽-时延积R.tprop.
b考虑从主机A到主机B发送一个800 000比特的文件。假定该文件作为一个大的报文连续发送。在任何给定的时间，在链路上具有的比特数量最大值是多少?
c.给出带宽-时延积的一种解释。
d.在该链路上一个比特的宽度（以米计）是多少？它比一个足球场更长吗？
e.用传播速率s、带宽R和链路m的长度表示，推导出一个比特宽度的一般表示式。
学习目的
时延带宽积 = 传播时延 X 带宽
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度
s/R

## Slide 13
P33.考虑从主机A到主机B发送一个F比特的大文件。A和B之间有三段链路（和两台交换机），并且 该链路不拥塞（即没有排队时延）。主机A将该文件分为每个为S比特的报文段，并为每个报文段 增加一个80比特的首部，形成L= 80+5比特的分组。每条链路的传输速率为Kbps。求出从A到B 移动该文件时延最小的值S。忽略传播时延。
学习目的
(2+F/S)(80+S)/R

## Slide 14
学习目的
1.协议分层
（1）计算机网络体系结构分为很多层，每层完成一个特定功能，层和层之间相互协作，底层为上一层提供服务，上层使用底层提供的服务（服务模型），实现本层的功能，再为上一层提供服务。
（2）网络设计者以分层的方式组织协议，以及实现这些协议的网络软硬件。
（3）一个协议层能够用软件、硬件或者两者结合实现
（4）各层的所有协议称为协议栈，如因特网TCP/IP协议栈
2.ISO模型（7层）
（1）应用层：网络应用程序和应用层协议（Web应用【HTTP】、电子邮件【SMTP】、文件传输【FTP】）；交换的分组（报文）；
（2）表示层：应用程序能解释交换数据的含义。服务包括数据压缩、数据加密、数据描述。
（3）会话层：提供数据交换的定界和同步功能，包括建立检查点和同步方法。
（4）运输层：应用程序端点之间传输应用层报文（TCP【面向连接、可靠传输、流量控制、拥塞控制】、UDP）；不提供时间保证；运输层的分组（报文段）。
（5）网络层：将网络层分组（数据报）从一台主机传输到另一台主机（网际协议IP、路由选择协议）。
（6）链路层：将分组（帧）从一个节点（主机或路由器）传输到另一个节点（可靠交付、不同链路【以太网、Wifi、电缆】有不同协议，广播链路和点对点链路）。
（7）物理层：将数据帧一个bit一个bit从一个节点移动到另一个节点（协议与传输媒体有关）。
03/16

## Slide 15
学习目的
3、协议分层的好处
（1）结构清晰，有利于识别复杂系统的部件及其关系
（2）模块化使得系统的升级、维护
（3）有利于标准化
4、为什么存在网络安全
（1）网络的开放性，internet是一个开放性的网络，架构、技术和协议，涉及的原理和知识都是公开的。
（2）软硬件和协议涉及局限造成的。
5、常见的网络攻击：被动攻击和主动攻击
03/16
Notes: 14.A、B、D

## Slide 16
学习目的
6、恶意软件
病毒、蠕虫、僵尸网络
7、 DoS攻击
  弱点攻击【向目标主机上易受攻击的应用程序和操作系统发送精细的报文】、带宽洪泛【向目标主机发送大量分组】、连接洪泛【利用目标主机创建半开或全开的TCP连接】
8、嗅探分组
无线网络和以太网LAN；数据加密
9、伪装（IP哄骗）
端点鉴别
10、中间人攻击
攻击者与通讯的两端分别创建独立的联系，并交换其所收到的数据；身份识别
03/16
Notes: 14.A、B、D

## Slide 17
学习目的
11、网络应用程序
（1）部署在端系统上
（2）没有应用程序软件运行在网络核心设备上
12、网络应用程序体系结构
（1）C/S
  Server：具有固定的、众所周知的IP地址；总是打开的主机；主机群集；
  Client：可以间断的同服务器连接；拥有动态IP地址；客户机相互之间不直接通信
（2）P2P
任意一对主机直接相互通信；对等方间歇连接并且可以改变IP地址；自扩展性；难以管理
（3）C/S和P2P混合
中心服务器记录对等方内容（用户注册、文件存储信息等），供用户搜索；
03/16
Notes: 14.A、B、D

## Slide 18
学习目的
9、在OSI参考模型中，不同节点的同等层通过（ ）来实现对等层之间的通信。
A、接口 B、进程 C、程序 D、协议
10.在OSI参考模型中，同系统的相邻层实体间通过( )进行交互
A、接口 B、进程 C、程序 D、协议
11、协议分层服务模型中，第N层和其上的N+1层的关系是( )
A、N层为N+1层提供服务
B、N+1层将从N层接收的信息增加了首部信息
C、N层利用N+1层提供的服务
D、N层对N+1层没有任何作用
12、一个协议包括两个方面，即对上层提供服务和对协议本身的实现。( )
13、使用加密机制可以防范分布式拒绝服务（DDoS）攻击。 （ ）
Notes: 9.D 10.A 11.A 12.x 13.x

## Slide 19
学习目的
14、以下对“TCP服务”描述正确的有（多选）：
A 可靠、顺序、字节流传输
B 流量控制,发送者不至于淹没接收者
C 面向无连接，无状态的
D 拥塞控制,当网络拥塞时发送者降低发送速率
Notes: 14.A、B、D

## Slide 20
学习目的
1、关于C/S体系结构说法错误的是（ ）。
A、服务器需要保持开机状态
B、客户端主动与服务器进行通信
C、客户端需要采用固定IP地址
D、客户端进程之间相互不进行通信
2、如果客户机请求一个html页面，再该页面包括了7个gif图片的引用，且所有对象都在一台服务器上。（1）当采用非持续连接时，客户机需要与web服务器建立（ ）个TCP连接。（2）使用非流水线的持久HTTP连接使用的TCP连接数为（ ），总共需要（ ）个RTT才能完成整个网页的获取。（3）在持久的带流水线HTTP连接中，客户端最少需要使用（ ）个RTT才能完成整个网页的获取。
3、www上每一个网页都有一个独立的地址，这些地址统称为（ ）
A、IP地址 B、域名地址 C、统一资源定位符 D、www地址

## Slide 21
学习目的
4、两个不同的Web页面（例如，www.uestc.edu.cn/index.html和mail.uestc.edu.cn/index.html）可以使用一个持久连接发送。（ ）
5、HTTP响应报文不会有空的报文实体。（ ）
6、以下所示HTTP报文头部的请求行或者状态行中，格式正确的是( )
A、200 HTTP/1.1 OK B、PUT HTTP/1.0 404 NOT FOUND
C、GET /star/abc.htm HTTP/1.1 D、200 GET HTTP/1.1 OK
7、一个机构建有自己的高速局域网，机构内员工经常频繁访问因特网少数几个固定网站，使得出口带宽成为瓶颈。以下何种技术可解决这个难题（ ）。
A、Cookie技术 B、条件GET方法 C、Web缓存器/代理服务器 D、NAT技术
8、使用浏览器打开一个页面，在HTTP请求报文中通常使用的方法是（ ）。
A、GET B、PUT C、POST D、DELETE

## Slide 22
学习目的
9、简单邮件传输协议SMTP可用来传输（ ）
A、文本 B、图像 C、文本与图像 D、图像与音视频
10、假设用户A使用IE浏览器用基于Web的电子邮件账户向B发送邮件，B使用Foxmail作为用户代理来接收邮件，使用的协议可能是以下哪种情形? ( )。
A、IMAP 、SMTP、POP3 B、HTPP、MIME、POP3
C、HTTP、SMTP、POP3 D、SMTP、SMTP、IMAP
11、SMTP协议是面向ASCII编码的，那么它使用（ ）支持非ASCII的数据传输。
A、MAIL B、POP3 C、IMAP D、MIME
12、SMTP协议和POP3协议分别是基于运输层的（ ）。
A、UDP协议和UDP协议 B、UDP协议和TCP协议
C、TCP协议和UDP协议 D、TCP协议和TCP协议
13、IMAP协议可以实现对邮件服务器上的邮件进行远程管理。 （ ）

## Slide 23
学习目的
14、在使用浏览器打开某个网页时，用户输入网址后，浏览器首先要进行( )。
A、和服务器建立TCP连接 B、域名到IP地址的解析
C、发送UDP分组到服务器 D、发出GET的HTTP命令来获得网页内容
15、Internet中域名解析依赖于由域名服务器组成的逻辑树。请问在域名解析过程中，主机上请求域名解析的软件不需要知道以下哪些信息？ ( )。
①本地域名服务器的端口号
②本地域名服务器父结点的IP
③域名服务器树根结点的IP
A、①② B、①②③ C、②③ D、①②③
16、下列DNS服务器不具有分配域名功能的是（ ）
A、根域名服务器 B、顶级域名服务器 C、权威域名服务器 D、本地域名服务器
17、关于DNS描述错误的是( )。
A、将主机名转换为IP地址
B、所有的DNS请求和回答报文使用的是53端口发送
C、在因特网上DNS功能的实现采用的是分布式、层次数据库
D、DNS的请求和回答报文采用的是TCP协议进行传输的

## Slide 24
学习目的
18、互动题2-5-005
DNS协议的资源记录中，TYPE是CNAME时，其NAME和VALUE的值是（ ）
A、NAME是主机别名，VALUE是主机的IP地址
B、NAME是规范主机名，VALUE是主机的IP地址
C、NAME是主机别名，VALUE是规范主机名
D、NAME是IP地址，VALUE是规范主机名
19、查询链中的DNS服务器如果不是某主机名的权威服务器，对于该主机名，它必将包含对应的两种类型记录，分别为（ ）。
A、CNAME和A B、MX和NS C、NS和A D、NS和MX